ZT-GMS-T801电子标签

# 1.产品照片

2.电气特征

静态电流：小于2µA

工作电流：小于15mA

电池寿命：ML-T801  <4.5年（使用寿命20年）

工作频率：3次/秒

3.微波链路特性

信号调制方式：GFSK

通讯速率: 双向1024Kbit/s

工作频率:2.5GHZ

输出功率: <=0dbm

通讯距离:<80米

位误码率: 10-9

4.物理特征

外壳材料: 高温改性ABS塑料

标签类型: 只读型

外型: ML-T801 86*54*4mm

重量：25克

颜色：默认乳白色

防护等级：IP34

安装方式：悬挂、粘贴物体表面

5.工作环境

- 工作温度：-20℃ ～ +60℃（ML-T80 ）；-40℃ ～ +80℃（ML-T801 ）

- 工作湿度：小于85％

- 存储温度：-40℃ ～ +80℃

- 震动：10～2000Hz，15g 三个轴

- 自由跌落：1000mm混凝地面，每个面2次；

- 抗电磁干扰：10V/m 0.1～1000MHz AM调幅电磁波

# 6.产品特点

- 防冲突性: 先进的防碰撞技术，可同时识别100个/秒以上标识。

- 高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。

- 安全性: 加密算法与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解。

- 方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。

- 高可靠:  -40℃-85℃，防冲击。

- 成本性: 全部采用0.18uM的芯片，成本更低。

- 传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段，无须申请和付费。

- 高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。

# 7.工作原理

# 有源标识卡不断主动向外发出无线电信号（1秒钟发送3次，该发送功率可以根据用户要求进行修改），并且能够传很远的距离，该无线信号是有编码的，每个标识卡的编码是唯一的。标识卡发出的无线信号如果是在读卡器的有效测量距离内，则该无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码，然后读卡器通过TTL232/RS232/RS485/CAN总线/以太网/Wiegand-26/ Wiegand-34/USB/GPRS接口将信息发送给管理系统或其他监控系统。

# 8.使用注意事项

1）保持标签表面的干燥。

2）不要将其放在金属较多的地方。

3）不要将其放在密闭的空间内。

4）不要放在有腐蚀性物品附近。

5）请在其正常的工作温湿度下使用。

6）检修不得随意更改产品元器件的参数，规格，型号。

7）标签可以淋雨，但是不要将标签浸泡水中。

# 9.应用领域

家校通、人员自动刷卡

车辆不停车出入管理

远距离稽查系统

自动识别的人员管理系统

自动识别的车辆管理系统