移动数据终端 ZT-C2000W

特性：

企业必需的耐用性

符合 IP54 密封标准的外壳

CHAINWAY 业界领先的双影响测

试（跌落和滚动）；

IP54 密封及集成的天线；

坚固耐用的结构，可使用户在任何

环境下正常使用，保护您的投资，

显著减少停机时间和降低维修成本

多种可选读取方式

可选支持一维、二维条码扫描；可

选 RFID 低频、高频等多种频段协议

读取方式

多种通讯模块传输方式可选

GPRS /Zigbee/WiFi/433/蓝牙模块

您可定制选择自己需要的一款

C2000J

高性价比移动数据输入/采集终端

将数据输入与数据采集功能融为一体的一

款坚固耐用型移动数据终端，它不仅能够满

足您的预算需求，而且适应各种工作环境的

需要，可用于轻工业、零售业、物流、仓储

业及配送中心等行业。集移动电话、PDA、

数据终端、GPS 等功能于一体的单一设备，

为您提供了高性价比的企业应用。

将一体化企业功能封装到耐用的便携式设备中

配备 ZT-C2000W 移动数据终端之后，您的移动

员工可随时与同事、客户和公司的业务系统

快速适应基于标准的平台

随着时代的进步，企业需求不断发展，您投

资的技术也应得到相应的发展。ZT-C2000W 基于

WINCE 平台构建，支持 EVC/EVB 开发语言，可

为您提供基于标准的灵活性及长期的适应性。

ZT-C2000W 在快速开发和部署应用方面可助您一

臂之力，我们随机器配有开发文件光盘，为

您的二次开发提供了完美的接口与平台，并

且为您提供网络在线及电话资讯两种技术支

持，您的技术人员在二次开发过程中有任何

问题都可网络在线或拨打我们的技术热线与

我们的一线工程师协商解决。相信在相当长

一段时期内，它都可以实现以较低成本获得

较高价值的应用。

坚固耐用性、易用性设计，提高了运行时间

CHAINWAY 产品的设计宗旨在于完善人们的工

2.8 英寸彩屏

OLED 2.8英寸 QVGA显示屏 26万

色；可在任何照明条件下轻松查看

触屏和可选的键盘功能

保持连接。ZT-C2000W 支持 GPRS/GSM，它将新 作方式。所以您会发现 ZT-C2000W 简单易学且易

一轮的企业连接性、功能性、耐用性和可管  于使用，熟悉的图形界面，将会提高您工作

理性封装到一台小巧易用的便携式设备中。  的速度和效率。简单明了的图形加文字界面

使您的员工或客户不需要经过过多培训便可

允许采用多种方式输入数据，充分

通过

ZT-C2000W，移动员工可随时随地使用移 轻松使用。

发挥应用程序功能，满足用户的偏

好

时尚的设计

动语音和数据通讯、图像采集、以及 条码或

RFID 扫描功能。内置的耐用性确保即便在全

日无休的日常使用下性能依然可靠。

易于手持，可最大限度的减轻用户

的使用疲劳感

支持标准卡和扩展卡

提供内容和可扩展功能

产品及附件图片

ZT-C2000W

背面

侧面

手写笔

线性一维扫描器

光学分辨率:0.005 英寸最小条宽

旋转视角:偏离垂直角度+/-30°

倾斜视角:偏离正常角度+/-65°

偏移视觉公差:偏离正常角度+/-60°

环境光:

太阳光：8,000ft.candles(86,112Lux)

人造光：450ft.candles(4,844Lux)

扫描频率:每秒扫描 50(+/-6)次(双向)

扫描角度:46.5°(标准)

激光功率:1.0 毫安(标准)

识读精度:激光大于 6 mil

二维成像仪引擎

光学分辨率:640(水平)×480(垂直)象素(灰度)

旋转视角:360°

倾斜视角:偏离垂直角度+/-60°

偏移视角公差:偏离正常角度+/-50°

环境光:全暗 9,000ft.candles(96,900Lux)

引擎前的焦距:近距离:5 英寸，远距离:9 英寸

对焦元件(VLD):650nm+/-5nm

照明元件(LED):635nm+/-20nm

视域:水平-32.2°/ 垂直-24.5°

RFID

支持标准:EPC Gen 1 （0 类，1 类）和 Gen 2

低频

工作频率：125kHz 或 134.2kHz

支持标签： Hitags， TI 134.2KHz， EM 125KHz， EM

134.2KHz

高频

工作频率：13.56MHz

协议标准：ISO14443A/B，IS015693，Tag-it

规章

RF：FCC Part 15.247，15.205 15.209 15.203

15.407 15.207，EN 300 328

EMC：FCC Part 15B，ICES-003 Class B，EN 55022

EN 301 489-1＆17 EN 301 893 RSS-210，

AIRBSTD-66＆33，T70＆T71

外部设备和附件

通讯座:适用于标配电池和选配电池的供备用电池充

电的单槽串行/USB 充电通讯座，以太网充电

通讯座

通讯和充电线缆:串行和 USBv1.1 充电线缆，打印机线

缆，车载充电线缆，电源/充电线缆

电池充电器:1 槽电池充电器、通用电池充电器

EMI/PFI:

美国:FCC Part 15

欧盟:EN55022 Class B、EN55024,EN60601-1-2

激光安全:IEC 2 级/FDAⅡ级，符合

IEC60825-1/EN60825-1 标准

额定读取范围:6.09cm 到 10cm

额定写入范围:6.09cm 到 10cm

范围:从设备最前端起 70°斜角（根据频段）

# Text boxes

| 产品及附件图片 | ZT-C2000W 参数规格 |
| --- | --- |
| C2000W 背面 侧面 手写笔 | 物理参数 尺寸: 147.5 (长) mm * 66 (宽)mm * 31.5 (高) mm （标准电池配置） 重量(含标准电池):380 克 显示屏幕: OLED 2.8 英寸 QVGA 显示屏 26 万色、 240(宽)×320(长) 触摸面板:仿玻璃的耐用触摸屏 背光: OLED 自发光 主要电池:充电式聚合物电池（3.7V,2200mAH） 待机时间：250 小时 一次充电扫描次数：5000 次 a 扩展插槽 :用户可接入的 UART 插槽 (带安全罩 )，支持 SAM 卡、SIM 卡，TF 卡。 通知:振动器(2 个)和 LED，语音 摄像:30W 像素摄像头 输入方式:标配手写笔，可选多种输入方式 音频 :扬声器、接收器、全双工录音和播放（立体声） 的软件支持 喇叭:0.5w 显示灯:无线传输/接收、扫描、电源/充电 开发环境 WINCE 版: WinCE 环境开发，提供二次开发包 支持 EVC/EVB 开发语言 性能参数 CPU:32bit，533MHZ 内存:64M RAM/128M ROM 接口/通信:USB、UART 按键:30 个软硅胶按键 5 个一次性操作功能键 个性化设计的旁侧扫描按键 使用环境 工作温度:-20℃至 50℃ 储存温度:-25℃至 70℃ 湿度:5％RH～95%RH（无凝露） 跌落规格:在操作温度范围内，6 面均可承受从 1.5 米高度跌落至水泥地面的冲击； 滚动规格:1,000 次 0.5 米，六个接触面滚动 密封环境:IP54 | 无线 WAN 环境 无线广域网(WWAN)无线通信: GPRS/GSM(900、1800 及 1900Mhz) 无线 LAN 数据 无线局域网(WLAN)无线通信: 两种模式 IEEE802.11b/g 支持的数据传输率: 802.11b—2.4GHZ 802.11g—2.4GHZ 安全性: WPA2、 WEP(40 或 128 位)、TKIP、TLS、 TTLS(MS-CHAP)、 TTLS(MS-CHAP V2)、 TTLS(CHAP)、 TTLS-MD5、 TTLS-PAP、 PEAP-TLS、PEAP(MS-CHAP V2)、AES 及 LEAP 扩频技术:直须扩频(DSSS)和正交分频复用(OFDM) 天线:内置 PIFA 天线 WIFI: 符 合 IEEE802.11b （ 传 输 速 度 11M/ 秒 ，）、 IEEE802.11g(传输速率 54M/秒)内置天线 ZigBee:符合 IEEE802.15.4 规范， 2.4GHz 无线传输短 距离无线通讯，实现点对点接力式近距离无线数据传 输 433M 无线 :无线频率 430～ 434MHz 支持多达 65535 个 网络、每个网络含 255 个网络节点 的链接方式传输距 离 300m（空旷地带） 无线 PAN 数据 蓝牙:Ⅱ类，v1.2s PAN（蓝牙）:Bluetooth version1.2 数据采集规格 选项 : 一维线性，二维成像仪； 1D 标准范围的扫描引 擎，面向 1D 和 2D 成像引擎通过直观激光扫描 准功能读取条码符号，采集灰度图像和签名。 |