# 简介

ZT-RPD-A04是一款远距离ISO11784/11785电子标签阅读器。该阅读器对动物耳标读取距离大于40cm。

图 1.1	ZT-RPD-A04实物图

ZT-RPD-A04具有以下特点：

- 产品支持对EM4305，S256，T5577等符合ISO11784/ISO11785的读取操作；

- 支持ISO11784/5标准；

- 尺寸：260mm X 260mm X 35mm；

- 工作电压：12V-DC，工作电流：<150mA；

- UART，RS232，RS485多种接口可选；

- 读卡距离远：读动物耳标40cm以上；

- 稳定性高，可自动适应各种环境，长期使用不会漂移；

- 可靠性高，ESD保护，防浪涌保护；

- 应用领域：生猪管理，牛管理，羊管理，停车场管理。

# 电气参数

## 极限参数

工作温度…………………………………………………………………………-20℃~+85℃

贮存温度……………………………………………………………………… -40℃~+125℃

供电电压(vcc to vss)……………………………………………………………-0.3V~+4.2V

管脚对地电压……………………………………………………………………-0.3V~+5.8V

每个管脚最大IOL…………………………………………………………………    ±2mA

相对湿度 …………………………………………………………………………  5%~95%

注：超出“绝对最大额定值”条件下工作会造成器件的永久损坏。以上未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作。器件不能长时间在绝对最大额定值条件下工作，否则会影响其可靠性。

## 直流特性

测试条件Temperature=+25℃。

表 3.1	设备直流特性表

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC | 工作电压 |  | 2.7 | 3.6 | V |
| IDC1 | 电流消耗 | 正常模式 | 80 | 105 | mA |
| IDC2 | 电流消耗 | 待机模式 |  |  | μA |
| VIL | 输入低电平 |  | VSS | VSS+0.6 | V |
| VIH | 输入高电平 |  | 0.8VCC | VCC | V |
| VOL | 输出低电平 | I(OLMAX)=-6mA | VSS | VSS+0.6 | V |
| VOH | 输出高电平 | I(OHMAX)=6mA | VCC-0.6 | VCC | V |

# 接线说明

红色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ DC12V ~18V

黑色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ 地

黄色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ RS485  A（R+）

绿色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ RS485  B（R－）

棕色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ 保留

白色▅▅▅▅▅▅▅▅▅ 保留

# 通信协议

ZT-RPD-A04使用的是字符串传输格式。默认RS485地址为0x01，波特率为19200，8个数据位，1个停止位，无校验位；默认状态下蜂鸣器打开。

## Read 读命令

### PC -> ZT-RPD-A04

发送数据：[R0108]

‘[’ 数据帧头；

‘R’ 命令类型码，‘R’为读数据命令；

“01” 为地址，范围0~FF；

“08” BCC核验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算，BCC = 0x5B ^ 0x52 ^ 0x30 ^ 0x31 = 0x08（结果用字符来表示十六进制）；

‘]’ 结束符。

### ZT-RPD-A04 -> PC

读卡器已经读到标签数据，返回<R010084031ECD07D90861>

读卡器中未读到标签数据或数据已经被读走，返回：<R01016E>

‘<’ 数据帧头；

‘R’ 命令类型码；

“01” 地址，范围00~FF；

“00” 返回状态，“00”读卡成功，“01”读卡失败；

“84031ECD07D908”标签数据；

“61” BCC校验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘>’ 结束符。

## Setting 设置RS485地址命令

### PC -> ZT-RPD-A04

发送数据：[S010F7F]

‘[’ 数据帧头；

‘S’ 命令类型码；

“01” 为RS485从设备地址，范围0~FF；（*注意：地址设置命令中从设备地址会被忽略掉，所以设置从设备地址只能连接单个设备进行操作，在组网的时候如果使用此命令将会把整个总线上的从设备都设置成一样的地址）

“0F” 为将要修改的地址，范围0~FF；

“7F” BCC核验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算，BCC = 0x5B ^ 0x53 ^ 0x30 ^ 0x31 ^ 0x30 ^ 0x46 = 0x7F（结果用字符来表示十六进制）；

‘]’ 结束符。

### ZT-RPD-A04 -> PC

设置成功，返回：<S01006E>

设置失败，返回：<S01016F>

‘<’ 数据帧头；

‘S’ 命令类型码；

“01” 地址，范围00~FF；

“00” 返回状态，“00”设置成功，“01”设置失败；

“6E” BCC校验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘>’ 结束符。

## Beep 蜂鸣器设置命令

### PC -> ZT-RPD-A04

关闭蜂鸣器，发送数据：[B010018]

打开蜂鸣器，发送数据：[B010119]

‘[’ 数据帧头；

‘B’ 命令类型码；

“01” 为地址，范围0~FF；

“00” 设置蜂鸣器工作状态，“00”关闭蜂鸣器，“01”打开蜂鸣器；

“18” BCC核验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算，结果用字符来表示十六进制；

‘]’ 结束符。

### ZT-RPD-A04 -> PC

设置成功，返回：<B01007F>

设置失败，返回：<B01017E>

‘<’ 数据帧头；

‘B’ 命令类型码；

“01” 地址，范围00~FF；

“00” 返回状态，“00”读卡成功，“01”读卡失败；

“7F” BCC校验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘>’ 结束符。

## Adjust Ant 调节天线

### PC -> ZT-RPD-A04

自动调节天线，发送数据：[A01001B]

‘[’ 数据帧头；

‘A’ 命令类型码；

“01” 为地址，范围0~FF；

“00” 天线调节值，“00”自动调节，“01~10”减去1为强制调节值00~0F；

“1B” BCC核验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算，结果用字符来表示十六进制；

‘]’ 结束符。

### ZT-RPD-A04 -> PC

设置成功，返回：<A01067A>

‘<’ 数据帧头；

‘A’ 命令类型码；

“01” 地址，范围00~FF；

“00”

“7F” BCC校验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘>’ 结束符。

## Default 恢复默认设置命令

### PC -> ZT-RPD-A04

发送数据：[D011E]

‘[’ 数据帧头；

‘D’ 命令类型码；

“01” 为地址，范围0~FF；（此命令同2中的地址设置命令，一样把地址忽略掉，所以操作时候也只能连接单个设备操作）

“1E” BCC核验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘]’ 结束符。

### ZT-RPD-A04 -> PC

设置成功，返回：<D010079>

设置失败，返回：<D010178>

‘<’ 数据帧头；

‘D’ 命令类型码；

“01” 地址，范围00~FF；

“00” 返回状态，“00”读卡成功，“01”读卡失败；

“79” BCC校验码，BCC码前各字符的ASCII码值进行异或运算；

‘>’ 结束符。